| 序号 | 项目名称 | 技术参数 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 阅读桌 | 1、规格：1400×1000×750mm； 2、台面为18mm厚材质，为橡木，表面涂环保亚光清漆； 3、桌脚采用60×60mm榉木材质和烤漆处理。 | 张 | 14 |  |  |
| 2 | 阅读椅 | 1、规格：420×420×750mm；全橡木材质,表面涂环保亚光清漆； | 把 | 56 |  |  |
| 3 | 电脑桌 | 1、规格：1500×600×760（mm）；面板：采用17mm厚生态板，贴面为核桃木色，具有承重性好，耐用性强等性能，台面设双线孔。键盘：三节轨 柜身：17㎜厚优质生态板，核桃木色贴面；双键盘托架，双主机柜，宽度为488mm，中间主机位带隔板，前后上方加80mm板固定，主机柜侧板及背板设计排孔散热，孔径40mm，主机位底部设线孔。（投标时需提供核桃木色样品一片） | 张 | 28 |  |  |
| 4 | 学生凳 | 1、规格：高44cm 长32.5cm 宽23.5cm全榉木方凳，表面涂环保亚光清漆； | 只 | 56 |  |  |
| 5 | 讨论长桌 | 1、规格：2000×1400×750mm； 2、台面为18mm厚材质，为橡木，表面涂环保亚光清漆； 3、桌腿40×40mm、壁厚不小于2mm钢管型材经喷塑或烤漆处理, 4、桌脚下配橡胶减震垫，固定桌脚， | 张 | 5 |  |  |
| 6 | 靠背椅 | 1、规格：420×420×750mm；全橡木材质,表面涂环保亚光清漆； | 把 | 40 |  |  |
| 7 | 长桌 | 1、规格：12000×600×1000mm； 2、台面为25mm厚优质板，表面涂环保亚光清漆； 3、桌面耐酸碱防腐蚀、耐磨抗污抗冲击，有效减少噪音污染； 4、桌腿40×40mm、壁厚不小于2mm钢管型材质，烤漆处理； 5、桌脚下配橡胶减震垫，固定桌脚， | 张 | 1 |  |  |
| 8 | 办公椅 | 1、弓形钢架，配网布坐垫和靠背。尺寸常规。 | 把 | 66 |  |  |
| 9 | 铁柜 | 1、规格：800×400×1800mm；铁皮厚度为6mm，外喷银灰环保漆。 | 组 | 7 |  |  |
| 10 | 条形桌 | 1、规格：1200×400×750mm；整张条形桌采用1.8mm实木板材质，颜色为胡桃色，表面喷涂环保亚光清漆； | 张 | 6 |  |  |
| 11 | 书柜 | 1、规格：800×400×2000mm；整张书柜采用1.8mm实木板材质，颜色为胡桃色，表面喷涂环保亚光清漆； | 组 | 2 |  |  |
| 12 | 智能存放柜 | 用于存放学生作品的半成品或电子套件，指纹开锁，60个门，单门高150mm,宽150mm,深300mm，优质钢材镀锌板，环保静电粉末喷涂，亚克力水晶按键，美观大方，带柜门识别标签。 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 电子元件柜 | 带锁，100抽，透明，1290*670*280mm,内置拉手，优质冷轧钢板，优质锁具，不易折断 | 套 | 2 |  |  |
| 14 | 零件盒 | 40个盒子，高1690mm，长890mm | 套 | 4 |  |  |
|  | 备注：含安装和普通税务发票 |  |