附件一：莆田第二中学新初中教学楼讲台黑板采购项目清单

| 序号 | 名称 | 规格型号和技术要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制讲台 | 1.尺寸：1200mm（长）*720mm(宽)*1000（高）. 2.桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 3.钢木结合,讲台采用上下分体式结构设计，下体为焊接一体不可拆分，以保证牢固性，整体采用优质冷轧钢板制作；实木扶手，外型大方、美观。 4.适用于17-21.5寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作。 5.上柜左侧抽屉，用于放置中控，右侧抽屉，用于放置实物展示台（抽屉空间535*460*170），下柜内配有一块高度可调式搁板，用于放置功放、音箱等设备。 6.讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 7.关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 8.含一个15CM高的底座。 | 套 | 30 |
| 2 | 推拉黑板 | 1.基本尺寸：≥5400mm×1305mm，三片装，一体机有效配套。 2.书写板面：采用优质烤漆板面，亚光、墨绿色,厚度≥0.3mm，漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2xt，无裂纹、无流痕、无气泡。符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，保证背板在长期使用中挺括坚固。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》 6.边框：横框尺寸≥100×57mm，竖框尺寸≥29mm×100mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。 滑轮：采用上吊轮双滑道、下平形滑块，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与下边框一体化设计。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，防止滑动时夹伤师生的手。 7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料一次注塑成型不得拼接，双壁成腔流线型设计，圆角≥kR25mm，并带有注册商标，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 。 8.侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，与触控一体机厚度匹配遮挡缝隙，提高美观度。 9.易维护性：一体机上或下配挡板一块，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，使一体机不用拆整套黑板即可完成维护。 | 套 | 30 |
| 3 | 视频展台 | 一、硬件部分 1.图像象数：≥800万像素 分辨率：3264*2488 2.TV线：≥1000线 聚焦模式：定焦 3.图像刷新频率：30帧率/秒 （1080P模式） 4.图像特技：旋转、同屏对比、放大/缩小等 5.接口：USB2个， 其中一个可外接U盘，可直接读取U盘里的资料 6.机身配有多按键：电源、软件开关、旋转、拍照、放大、缩小、灯光等 7.带麦克风，可同步录制声音，高清录播MP4格式 8.镜头双侧LED辅光灯设计,使光照更均匀，图像无光斑 9.灯光控制：三级LED调光 （五级调光可选） 10.摄像头控制：亮度、曝光度、锐度、色彩调整、图像色调调整、图像剪切； 11.白平衡：自动 曝光：自动 12.扫描图片格式：JPG，TIF， BMP 13.展开尺寸：420*340*450mm， 合拢尺寸：420*340*80mm 14.独立电源锁，更安全可靠. 15.外观材质： 冷扎钢；内置机箱锁,安全防盗；打开方式：高级液压拉杆设计，配高档铝合金拉手. 二、软件功能：软件参数 1.开启软件弹出图形快捷菜单，配有实物展台、录像、同屏对比、文档拍摄等图形快捷模块健，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换；为了不妨碍局部显示，功能快捷图形健可以拖动至显示器的任意位置；批注功能条和底板控制健条均可以任意拖动； 2.通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达1500%, 可通过电脑控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿，可以实现画面90°左右旋转。 3.具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像：可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，局部擦除、全屏擦除;笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 4.具有同屏多画面对比教学功能：具有图片1、2、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行对比教学。 5.具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描拍照，速度可设；主副摄像头都支持局部画面放大扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器；支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器；支持副摄像头开启和关闭，副摄像头可单独拍照，也可以与主摄像头合并拍照；支持文字识别，即OCR功能；可以对照片进行颜色、文件格式、图像质量、亮度、曝光等进行设置。 6.微课制作功能：支持主摄像头、副摄像头、桌面在录像时所占的屏幕比例缩放和拖动，可对三个画面选择性打开或关闭，并用不同颜色标识框选比例，可选择录像分辨率、码率，录像保存路径可变更。 7.自带视频编辑器，支持对录制的视频即时调出编辑，形成课件；支持视频属性调节，可调节亮度、对比度、色度、饱和度、清晰度、伽马、曝光等。 8、帮助支持，内置软件说明书及故障排查指引，协助解决软件使用问题。 | 套 | 30 |
| 4 | 安装 | 含搬运到楼层，每套的辅材，安装电视和调试培训的费用。 | 套 | 30 |

附件二：报价文件（格式）

报  价  文  件

报价单位： （盖章）

法定代表人（或授权人）：（签字、盖章）

地    址：

邮政编码：

联 系 人：

电    话：

传    真：

开户银行：

帐    号：

日期：      年    月    日

报   价   书

莆田第二中学：

我方认真研究了莆田第二中学新初中教学楼讲台黑板采购项目报价询价文件，愿意遵守询价文件所有要求，承担询价文件规定的全部责任和义务。为此，我方承诺：

1、我方愿意承接莆田第二中学新初中教学楼讲台黑板采购项目。

2、一旦我方中选，我们保证在合同签订后按校方要求进行交货。

3、我方自行承担此次报价的所有费用。

4、所有关系到报价书的函电请按下列地址联系：

报价单位：  （法人单位公章）     法人代表：（签章）

授权代表：（签章）

日期：  年   月   日

营业执照副本复印件

法定代表人授权委托书（由法人直接参与免）

（其它应提供的资料）

（分项报价表）

公司

报价单

| 序号 | 名称 | 规格型号和技术要求 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钢制讲台 | 1.尺寸：1200mm（长）*720mm(宽)*1000（高） 2.桌面边、角采用平滑圆弧过渡、去毛刺，表面采用整体酸洗磷化及静电喷塑处理；讲台具备防盗、防火、防尘、散热强等功能。 3.钢木结合,讲台采用上下分体式结构设计，下体为焊接一体不可拆分，以保证牢固性，整体采用优质冷轧钢板制作；实木扶手，外型大方、美观。 4.适用于17-21.5寸液晶显示器、显示器角度180度内任意调节至舒适的角度，老师上课时可得到最佳的观看视觉效果；显示器安装方便、快捷，只需一人站着，自由舒适环境下即可安装，改良了陈旧款式讲台安装显示器时需要2人蹲进桌子进行安装显示器费时费力的缺陷。键盘采用朝前左侧抽拉式，方便操作。 5.上柜左侧抽屉，用于放置中控，右侧抽屉，用于放置实物展示台（抽屉空间535*460*170），下柜内配有一块高度可调式搁板，用于放置功放、音箱等设备。 6.讲台内可放设备：教学终端、中控、实物展示台、键盘、显示器、电脑主机、功放、音响等教学设备。 7.关闭时所有设备不外露，必须借助钥匙才能进行操作，安全性更高。 8.含一个15CM高的底座。 | 套 | 30 |  |  |
| 2 | 推拉黑板 | 1.基本尺寸：≥5400mm×1305mm，三片装，一体机有效配套。 2.书写板面：采用优质烤漆板面，亚光、墨绿色,厚度≥0.3mm，漆膜硬度为6H，粗糙度为Ra1.6-3.2xt，无裂纹、无流痕、无气泡。符合GB/T28231-2011《书写板安全卫生要求》。 3.内芯材料：选用高强度、吸音、防潮、阻燃聚苯乙烯板，厚度≥13mm。 4.背板：采用优质镀锌钢板，厚度≥0.2mm，流水线一次成型，间隔80mm设有20mm专利技术凹槽加强筋，保证背板在长期使用中挺括坚固。 5.覆板：采用环保型双组份聚氨酯胶水，自动化流水线覆板作业，确保粘接牢固板面平整，甲醛释放量≤0.2mg/L，符合GB/T 28231-2011《书写板安全卫生要求》 6.边框：横框尺寸≥100×57mm，竖框尺寸≥29mm×100mm，边框经氧化、喷砂涂层处理，无明显眩光；横（立）框采用双层加强结构，厚≥10㎜。 滑轮：采用上吊轮双滑道、下平形滑块，滑动顺畅、噪音小；书写时定位精确不晃动、滑动板前后晃动小于0.5mm。 粉尘槽：配备宽度≥30mm一体化粉尘槽，防止粉尘垂直落地，粉尘槽与下边框一体化设计。 限位档：黑板边框内部一侧安装同色限位档，保证活动黑板开启时不会碰撞立框，防止滑动时夹伤师生的手。 7.包角材料：采用抗老化高强度ABS工程塑料一次注塑成型不得拼接，双壁成腔流线型设计，圆角≥kR25mm，并带有注册商标，符合JY0001-2003《教学仪器设备产品一般质量要求》 。 8.侧封：黑板两侧配有与边框同色同质侧封，与触控一体机厚度匹配遮挡缝隙，提高美观度。 9.易维护性：一体机上或下配挡板一块，上下可根据一体机尺寸进行微调，两侧用H型边框与固定板配合，使一体机不用拆整套黑板即可完成维护。 | 套 | 30 |  |  |
| 3 | 视频展台 | 一、硬件部分 1.图像象数：≥800万像素 分辨率：3264*2488 2.TV线：≥1000线 聚焦模式：定焦 3.图像刷新频率：30帧率/秒 （1080P模式） 4.图像特技：旋转、同屏对比、放大/缩小等 5.接口：USB2个， 其中一个可外接U盘，可直接读取U盘里的资料 6.机身配有多按键：电源、软件开关、旋转、拍照、放大、缩小、灯光等 7.带麦克风，可同步录制声音，高清录播MP4格式 8.镜头双侧LED辅光灯设计,使光照更均匀，图像无光斑 9.灯光控制：三级LED调光 （五级调光可选） 10.摄像头控制：亮度、曝光度、锐度、色彩调整、图像色调调整、图像剪切； 11.白平衡：自动 曝光：自动 12.扫描图片格式：JPG，TIF， BMP 13.展开尺寸：420*340*450mm， 合拢尺寸：420*340*80mm 14.独立电源锁，更安全可靠. 15.外观材质： 冷扎钢；内置机箱锁,安全防盗；打开方式：高级液压拉杆设计，配高档铝合金拉手. 二、软件功能：软件参数 1.开启软件弹出图形快捷菜单，配有实物展台、录像、同屏对比、文档拍摄等图形快捷模块健，中文对应标注， 软件每个界面都具有快速导航跳转功能，方便教师快速进行功能切换；为了不妨碍局部显示，功能快捷图形健可以拖动至显示器的任意位置；批注功能条和底板控制健条均可以任意拖动； 2.通过软件视频展示可以实现动态即时旋转和视频显示内容能够以鼠标所在点为中心，实时按照1%梯度进行无级自由缩放达1500%, 可通过电脑控制聚焦手动或自动调节，带正负片切换，实现黑白/彩色之间的转换，实现色彩调节、对比度、亮度调节，带背光补偿，可以实现画面90°左右旋转。 3.具有在普通投影屏上用鼠标或无线教鞭进行白板标注讲解教学和录像：可以自由划线标注，支持16位彩色标注，透明度可设，局部擦除、全屏擦除;笔画粗细可设，多种图形，文字，可保存、录制，即简易电子白板。 4.具有同屏多画面对比教学功能：具有图片1、2、4、16画面同屏展示并可相互间实时切换、分别控制放大、缩小、旋转、保存、文字输入和白板标注，进行对比教学。 5.具有课件制作扫描和文档采集管理功能：支持新建、删除、改名，支持多级文件夹，支持改变图片文件所属文件夹；支持自动连续扫描拍照，速度可设；主副摄像头都支持局部画面放大扫描，支持多个图片一键装订成册，并自带阅读器；支持成册图片和一组图片一键转换成PDF文件，并自带PDF阅读器；支持副摄像头开启和关闭，副摄像头可单独拍照，也可以与主摄像头合并拍照；支持文字识别，即OCR功能；可以对照片进行颜色、文件格式、图像质量、亮度、曝光等进行设置。 6.微课制作功能：支持主摄像头、副摄像头、桌面在录像时所占的屏幕比例缩放和拖动，可对三个画面选择性打开或关闭，并用不同颜色标识框选比例，可选择录像分辨率、码率，录像保存路径可变更。 7.自带视频编辑器，支持对录制的视频即时调出编辑，形成课件；支持视频属性调节，可调节亮度、对比度、色度、饱和度、清晰度、伽马、曝光等。 8、帮助支持，内置软件说明书及故障排查指引，协助解决软件使用问题。 | 套 | 30 |  |  |
| 4 | 安装 | 含搬运到楼层，每套的辅材，安装电视和调试培训的费用。 | 套 | 30 |  |  |
| 合计 |  |
| 备注：学校采购的所有相关货品的税率均按政策规定的最低标准执行。 |

联系人：                                    报价单位签章：

年    月    日